随州市水环境质量状况

季  报

2023年第2期

随州市生态环境局                        2023年7月12日

随州市2023年第二季度地表水环境质量状况

一、地表水质基本情况

（一）总体情况

根据省生态环境厅共享数据，2023年1-6月，我市19个省控考核断面水质优良比例89.47%，同比持平；无劣Ⅴ类断面，同比持平。（详见附件1）

（二）水质同比变化情况

1.河流同比变化情况

根据省生态环境厅共享数据，2023年1-6月，省控河流水质同比改善断面1个，广水应山河水质由去年同期Ⅲ类上升至Ⅱ类。水质同比下降断面4个(含国控2个），随县厉山*、均川、草店断面，曾都区洛阳揭家垄村*断面水质由去年同期Ⅱ类下降至Ⅲ类。（详见附件2）

2.湖库同比变化情况

根据省生态环境厅共享数据，2023年1-6月，省控湖库水质同比无变化。（详见附件3）

- 不达标断面

平林断面超标指标为化学需氧量和生化需氧量，1-6月平均值分别为22.2mg/L、4.1mg/L，分别超标0.11倍、0.02倍；孝昌王店断面超标指标为化学需氧量，1-6月平均值为21mg/L，超标0.05倍（地表水Ⅲ类标准值化学需氧量为20mg/L、生化需氧量为4mg/L）。

二、工作建议

2023年，我市地表水环境质量较去年同期持平，部分断面水质达标依然存在一定的风险和不确定性，为确保下一阶段水环境质量得到有效改善，建议近期重点抓好以下工作。

全力完成省定水质改善目标。总体要求：守底线、保目标。具体要做到“三个紧盯”：

（一）紧盯超标断面，以日保年。王店、平林两个未达标国考断面的水质有一定改善，但有反弹风险。广水市政府一定要引起高度重视，迅速组织精准溯源，聚力攻坚，以日保年，确保王店断面单月水质稳定达标、年底完成省定目标。

（二）紧盯天气变化，超前应对。要紧盯近期可能出现的强降雨天气，提前防范和应对面源污染“零存整取”对断面水质影响。要针对后期可能出现的较高温天气，加强白云湖、城镇水源地等重点点位监测预警，科学调水，防止水华风险。要针对秋冬季枯水期，提前研究对策，切实加强控源截污、监测预警、生态补水等措施，为王店断面稳定达标提供有力支撑。

（三）紧盯重点问题，克难攻坚。各地政府要全力支持入河排污口排查整治、城镇污水处理设施运行专项整治、化工园区水污染专项整治、城镇饮用水水源地规范化建设与环境综合整治等水质改善“四大攻坚行动”。年底前，确保全面完成省定100%排查、溯源和30%整治的目标任务，确保省生态环境厅现场检查交办问题整改到位，确保城镇污水处理厂治污设施稳定运行，确保农村“百吨千人”集中供水保护区规范化建设完成率达标60%以上。同时，要在环保项目实施主体、要素保障、配套资金等方面给予大力支持，确保更多的生态环保项目进入中央预算内资金项目库，致力以大项目、大工程助推水环境质量大提升、大改善。

附件：1.2023年1-6月地表水考核断面水质情况

2.2023年1-6月地表水河流型控制断面水质统计表

3.2023年1-6月地表水湖库型控制断面水质统计表

附件1

2023年1-6月地表水考核断面水质情况

| 县市区 | 省控 | 其中：国控 |
| --- | --- | --- |
|  | 考核断面总数（个） | 地表水水质优良断面比例（%） | 地表水劣Ⅴ类水体比例（%） | 考核断面总数（个） | 地表水水质优良断面比例（%） | 地表水劣Ⅴ类水体比例（%） |
|  |  | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |  | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 随县 | 8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 广水市 | 5 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾都区 | 5 | 100 | 80 | 0 | 0 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 高新区 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 大洪山 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 全市 | 19 | 89.47 | 89.47 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 |

注：涢水洪山断面同时考核随县和大洪山，漂水河大桥断面同时考核曾都区和高新区，在表中分别列出，断面总数不重复统计，下同。

附件2

2023年1-6月地表水河流型控制断面水质统计表

（单位：mg/L）

| 序号 | 考核县市区 | 水体名称 | 断面名称 | 断面属性 | 2023年1-6月累计均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 水质类别 | 超标项目及倍数 |
| 1 | 随县 | 涢水 | 洪山 | 国控 | 7 | 8.4 | 2.6 | 1.3 | 0.24 | 13.0 | 0.020 | Ⅱ |  |
| 2 | 随县 | 厥水 | 厉山 | 国控 | 8 | 9.0 | 4.1 | 2.6 | 0.37 | 15.3 | 0.076 | Ⅲ |  |
| 3 | 随县 | 涢水 | 安居肖店 | 省控 | 8 | 10.2 | 4.6 | 2.4 | 0.43 | 18.3 | 0.057 | Ⅲ |  |
| 4 | 随县 | 游河 | 草店 | 省控 | 8 | 9.0 | 3.5 | 1.8 | 0.32 | 15.3 | 0.040 | Ⅲ |  |
| 5 | 随县 | 均水 | 均川 | 省控 | 8 | 11.3 | 3.3 | 2.1 | 0.55 | 14.5 | 0.047 | Ⅲ |  |
| 6 | 随县 | 漂水 | 万店 | 省控 | 8 | 9.4 | 3.5 | 1.7 | 0.30 | 15.5 | 0.073 | Ⅱ |  |
| 7 | 随县 | 溠水 | 安居 | 省控 | 8 | 8.8 | 4.0 | 2.2 | 0.39 | 15.8 | 0.050 | Ⅲ |  |
| 8 | 广水市 | 应山河 | 孝昌王店 | 国控 | 8 | 8.8 | 5.3 | 3.0 | 0.12 | 21.0 | 0.048 | Ⅳ | 化学需氧量(Ⅳ)0.05 |
| 9 | 广水市 | 涢水 | 平林 | 国控 | 7 | 9.2 | 4.6 | 4.1 | 0.24 | 22.2 | 0.080 | Ⅳ | 化学需氧量(Ⅳ)0.11、五日生化需氧量(Ⅳ)0.02 |
| 10 | 广水市 | 应山河 | 应山 | 省控 | 8 | 9.6 | 3.6 | 2.0 | 0.27 | 12.5 | 0.038 | Ⅱ |  |
| 11 | 广水市 | 广水河 | 广水 | 省控 | 8 | 7.4 | 4.9 | 2.4 | 0.79 | 17.2 | 0.138 | Ⅲ |  |
| 12 | 曾都区 | 漳水 | 洛阳揭家垄村 | 国控 | 8 | 7.1 | 4.8 | 3.2 | 0.41 | 17.9 | 0.098 | Ⅲ |  |
| 13 | 曾都区 | 涢水 | 涢水大桥 | 国控 | 8 | 10.6 | 4.5 | 3.1 | 0.23 | 17.4 | 0.060 | Ⅲ |  |
| 14 | 曾都区 | 厥水 | 自来水厂 | 省控 | 9 | 11.6 | 5.5 | 2.4 | 0.60 | 19.5 | 0.088 | Ⅲ |  |
| 15 | 曾都区 | 漂水 | 漂水河大桥 | 省控 | 8 | 10.2 | 3.8 | 1.9 | 0.30 | 18.0 | 0.057 | Ⅲ |  |
| 16 | 高新区 | 涢水 | 随应桥 | 省控 | 8 | 9.0 | 5.6 | 2.4 | 0.25 | 19.5 | 0.128 | Ⅲ |  |
| 17 | 高新区 | 漂水 | 漂水河大桥 | 省控 | 8 | 10.2 | 3.8 | 1.9 | 0.30 | 18.0 | 0.057 | Ⅲ |  |
| 18 | 大洪山 | 涢水 | 洪山 | 国控 | 7 | 8.4 | 2.6 | 1.3 | 0.24 | 13.0 | 0.020 | Ⅱ |  |

附件3

2023年1-6月地表水湖库型控制断面水质统计表

（单位：mg/L）

| 序号 | 考核县市区 | 水体名称 | 断面名称 | 断面属性 | 2023年1-6月累计均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 水质类别 |
| 1 | 随县 | 封江口水库 | 封江口水库库心 | 省控 | 8 | 9.1 | 2.7 | 1.3 | 0.31 | 13.8 | 0.012 | Ⅱ |
| 2 | 广水市 | 徐家河水库 | 徐家河水库出口和库心 | 省控 | 8 | 9.1 | 3.5 | 1.3 | 0.32 | 13.3 | 0.017 | Ⅱ |
| 3 | 曾都区 | 先觉庙水库 | 先觉庙水库库心 | 省控 | 9 | 9.5 | 3.6 | 1.7 | 0.30 | 13.3 | 0.010 | Ⅱ |