随州高新技术产业开发区

2021年度河道采砂实施方案

（审定版）

随州高新技术产业开发区水利局

二〇二一年四月

目   录

1、概况	1

1.1漂水河	1

1.2府河	1

2、可开采区规划	2

2.1可采区规划	2

2.2可采区的确定	4

2.3可采区的基本情况	5

3、采区实施方案	7

3.2砂石分布、储量，可利用砂石总量与补给分析	9

3.3禁采期、可采期规定	11

3.4年度采砂控制总量、开采范围和开采高程	12

3.5采砂船舶（机具）的种类、控制数量和开采方式	16

3.6沿河两岸临时堆砂场的控制数量及布局	17

3.7弃料处理和河道清理、修复	18

4、环境影响评价	19

4.1 依据	19

4.2 环境影响	19

4.3 环境保护和治理措施	20

4.4 评价	21

5、采区、砂站实施与管理	22

5.1采区的实施与管理	22

5.2砂站的实施与管理	22

5.3实施进度安排	28

附图

# 1、概况

高新区地处湖北省随州市东南，距市区9km。位于东经113°26＇至113°32＇，北纬31°44＇至31°35＇之间，东西宽10.2公里，南北长20公里，版图面积204平方公里。总人口19.6万，全区境内河道有流入府河的漂水及府河主河道。

## 1.1漂水河

漂水河位于随州市境内，发源于殷店镇，流经高城镇、万店镇、淅河镇，最后在316国道淅河大桥处汇入府河，全流域面积1090km2，多年平均径流量3.71亿m³，径流深340.7mm，该河在高新区长度为15km，该段河道流域包括有316国道，汉丹铁路等主要交通干线。规划采区自上而下分别为人民桥包铺采区、老孙家湾采区、蒋寨采区、金屯采区。

## 1.2府河

府河发源于大洪山的灵官垭，全流域面积4955km2，多年平均径流量13.5亿m³，径流深335.7mm，该河在高新区长度为14km，该段河道流域包括有316国道、汉丹铁路等主要交通干线和工农业、居民、政府部门。规划采区自上而下分别为杨家畈采区、沙畈采区、土城采区、大庙采区、余家畈采区、光化采区、幸福采区、白鹤山采区。

# 2、可开采区规划

## 2.1可采区规划原则

## 为了合理利用高新区中小河流河道砂石资源，确保河道砂石开采不致影响河势稳定、防洪安全、沿岸工农业设施的正常运转以及环境保护的要求，制定可采区规划就遵循以下原则：

- 开发利用与保护相结合，重在保护。

- 采砂必须服从河势稳定、防洪安全、环境保护的要求，不能给河势、防洪、环境保护等带来不利影响。

- 采砂必须保证沿岸工农业设施正常运用。高新区河道两岸分布着较多的工农业各部门的生产生活设施和交通、通讯设施，采砂不应影响到这些设施的安全和正常运用。

- 采砂必须满足河道砂石资源的可持续开发利用的要求。采砂必须考虑河道泥砂补给情况，避免进行掠夺性和破坏性的开采。

各可采区规划基本情况见下表。

高新区中小河流河道采砂规划表

| 序号 | 采区名称 | 所在河流 | 所在村庄 | 位置描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民桥包铺采区 | 漂水 | 包铺湾 | 采区范围位于淅河包铺湾段左岸，采区面积41.36亩，开采深度不超过1.5m。该采区采砂储量约为4万方，控制采砂船两艘。 |
| 2 | 老孙家湾采区 | 漂水 | 淅河老孙家湾村 | 采区范围位于淅河老孙家湾村段右岸，采区面积83.58亩，开采深度不超过1.5m。该采区采砂储量约为8万方，控制采砂船三艘。 |
| 3 | 蒋寨采区 | 漂水 | 淅河黎园村、蒋寨村、金屯村 | 采区范围位于漂水黎园村及蒋寨村段左岸，金屯村段采区面积573.40亩。开采深度不超过1.5米，该采区砂储量约为57万方，控制采砂船三艘。 |
| 4 | 金屯采区 | 漂水 | 淅河金屯村 | 采区范围位于漂水金屯村段，采区69.95亩。开采深度不超过1.5米，该采区采砂储量约为6万方，控制采砂船一艘。 |
| 5 | 土城采区 | 府河 | 淅河土城村 | 采区范围位于淅河土城村段左岸，采区面积257.63亩。开采深度不超过2-2.5米，该采区采砂储量约为44万方，控制采砂船三艘。 |
| 6 | 大庙采区 | 府河 | 淅河大庙村 | 采区范围位于淅河大庙村段左岸，采区面积115.47亩。开采深度不超过1.5-3米，该采区采砂储量约为17.5万方，控制采砂船两艘。 |
| 7 | 幸福采区 | 府河 | 淅河幸福村 | 采区范围位于淅河上头湾段右岸，采区面积157.88亩。开采深度不超过1.5-2米，该采区采砂储量约为15万方，控制采砂船两艘。 |
| 8 | 白鹤山采区 | 府河 | 淅河大庙樊冲村 | 采区范围位于淅河上下湾段右岸，采区面积149.99亩。开采深度不超过1米，该采区采砂储量约为10万方，控制采砂船两艘。 |
| 9 | 杨家畈采区 | 府河 | 淅河杨家畈村 | 采区范围位于淅河杨家畈村段左岸，采区面积96.81亩。开采深度不超过2米，该采区砂储量约为13万方，控制采砂船两艘。 |
| 10 | 沙畈采区 | 府河 | 淅河魏家畈村 | 采区范围位于淅河沙畈村段左岸，采区面积120.64亩。开采深度不超过2米，该采区砂储量约为16万方，控制采砂船两艘。 |
| 11 | 余家畈采区 | 府河 | 淅河余家畈村 | 采区范围位于淅河余家畈村右岸，采区面积138.37亩。开采深度不超过2米，该采区采砂储量约为18万方，控制采砂船三艘。 |
| 12 | 光化采区 | 府河 | 淅河光化村 | 采区范围位于淅河光化虹桥村段右岸，(府河麻竹高速桥以下)采区面积22.31亩。开采深度不超过2米，该采区采砂储量约为3万方，控制采砂船一艘。 |

## 2.2可采区的确定

根据上述确定的可采区划定的基本原则，在对高新区各中小河流河道演变基本规律和河道近期冲淤变化特点简要分析的基础上，综合考虑河势稳定、防洪安全、沿岸工农业生产生活设施正常运行、环境保护以及今后工程建设需要等方面的要求，并考虑来水来砂条件和泥砂补给情况，充分考虑沿河各部门的意见前提下，本规划提出高新区中小河流开采区12处。其中杨家畈采区、沙畈采区、余家畈采区、光化采区4处设定禁采期，据估算规划开采区砂石储量共计146.5万方。

## 2.3可采区的基本情况

- 漂水河

该河道采区分为4处，即人民桥包铺采区、老孙家湾采区、蒋寨采区、金屯采区。

人民桥包铺采区：位于淅河包铺湾段左岸，全长1Km，平均宽度80米，开采深度不超过1.5米，开采区面积41.36亩。该采区采砂储量约为4万方，控制采砂船两艘。

老孙家湾采区：位于老孙家湾村段右岸，全长1.1Km，平均宽度85米，开采深度不超过1.5米，开采区面积83.58亩。该采区采砂储量约为8万方，控制采砂船三艘。

蒋寨采区：位于漂水河黎园村及蒋寨村段左岸，全长2.2Km，平均宽度200米，开采深度不超过1.5米，开采区面积573.4亩。该采区采砂储量约为57万方，控制采砂船三艘。

金屯采区：位于漂水河金屯村段，全长0.5Km，平均宽度70米，开采深度不超过1.5米，开采区面积69.95亩。该采区采砂储量约为6万方，控制采砂船一艘。

- 府河

该河道采区分为8处，即土城采区、大庙采区、幸福采区、白鹤山采区、杨家畈采区、沙畈采区、余家畈采区、光化采区。

土城采区：位于淅河土城村段左岸，全长1.9Km，平均宽度185米，开采深度不超过2-2.5米，开采区面积257.63亩。该采区采砂储量约为44万方，控制采砂船三艘。

大庙采区：位于淅河大庙村段左岸，全长0.6Km，平均宽度210米，开采深度不超过1.5-3米，开采区面积115.47亩。该采区采砂储量约为17.5万方，控制采砂船两艘。

幸福采区：位于淅河上头湾段右岸，全长1.7Km，平均宽度90米，开采深度不超过1.5-2米，开采区面积157.88亩。该采区采砂储量约为15万方，控制采砂船两艘。

白鹤山采区：位于淅河上下湾段右岸，全长1.9Km，平均宽度60米，开采深度不超过1米，开采区面积149.99亩。该采区采砂储量约为10万方，控制采砂船两艘。

杨家畈采区：位于淅河杨家畈村段左岸，全长1.0Km，平均宽度60米，开采深度不超过2米，开采区面积96.81亩。该采区采砂储量约为13万方，控制采砂船两艘。

沙畈采区：位于淅河沙畈村段左岸，全长1.4Km，平均宽度110米，开采深度不超过2米，开采区面积120.64亩。该采区采砂储量约为16万方，控制采砂船两艘。

余家畈采区：位于淅河余家畈村段右岸，全长2.6Km，平均宽度90米，开采深度不超过2米，开采区面积138.37亩。该采区采砂储量约为18万方，控制采砂船三艘。

光化采区：位于淅河光化虹桥村段右岸，全长0.4Km，平均宽度100米，开采深度不超过2米，开采区面积22.31亩。该采区采砂储量约为3万方，控制采砂船一艘。

# 3、采区实施方案

本次实施方案编制严格遵守已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议于2018年9月30日通过《湖北省河道采砂管理条例》，合理开发利用河道砂石资源，加强河道采砂管理，维护河势稳定，保障防洪安全和跨河工程设施安全，按照“依照法律、尊重科学、切合实际、合理规划”的原则，对高新区各采区采砂进行全面规划、规范和建立正常的采砂秩序，使河道采砂走向“科学、合法、有序”的良性循环轨道，以保障国民经济和社会建设的可持续发展。

根据《随州市人民政府关于随州高新技术产业园区河道采砂规划及年度采砂实施方案的批复》（随政函【2016】108号文），高新区采砂规划可采区域及可采方量分别为：漂水河老孙家湾采区、蒋寨采区等4处，可采方量75万方；府河土城采区、白鹤山采区等8处，可采方量136.5万方。

根据随州高新技术产业开发区安排，2021年度计划实施采区为漂水河蒋寨采区和府河白鹤山采区。

蒋寨采区河道全长2.2Km，下游边界为金屯村至范家湾的穿河路，上游边界至高新区与万店镇交界处（老水文站），下游起点坐标为北纬31°45′15.89″，东径113°26′13.16″，上游起点坐标为北纬31°45′41.16″，东径113°27′37.57″。

白鹤山采区河道全长1.9Km，下游边界为高新区与马坪镇交界随应河入河口处，上游边界为大庙村取水泵站台渠处，下游起点坐标为北纬31°36′45.46″，东径113°32′07.46″，上游起点坐标为北纬31°36′52.57″，东径113°31′06.7″。

## 3.1砂石砂质分析

本次实施方案编制时，对蒋寨采区和白鹤山采区河砂进行颗粒集配分析，通过颗粒集配分析表可知，两个采区的河砂粒径主要分布在0.2-1.2之间，百分数达到70%。该粒径的河砂相当适宜作为建筑材料。

## 3.2砂石分布、储量，可利用砂石总量与补给分析

蒋寨采区位于漂水河河道的中下游，河道由窄变宽处，由岗地进入平原畈地，在该段河道河砂大量淤积，河砂储量较为丰富。

蒋寨采区河道全长2.2Km，下游边界为金屯村至范家湾的穿河路，上游边界至高新区与万店镇交界处（老水文站），左右岸以河道坡脚为开采界限，平均宽度200m，开采面积573.4亩。本次开采平均深大不大于1.5m，蒋寨采区可利用砂石量为57万m³。

白鹤山采区位于淅河镇与马坪镇的交界处，采区所在河道南面为高新区，北面为曾都区府河镇，该段河道为淅河镇与府河镇界河，河道属于河道凹岸，泥砂主要淤积在对岸的滩地。

白鹤山采区河道全长1.9Km，下游边界为高新区与马坪镇交界随应河入河口处，上游边界为大庙村取水泵站台渠处，左岸以岸坡坡脚为开采边界线，右边以河道中间线为开采界线，平均宽度60m，开采面积149.99亩。本次开采平均深大不大于1m，白鹤山采区可利用砂石量为10万m³。

目前，随州市及附近地区水文站没有对河流泥砂进行观测。无泥砂观测资料。高新区下游70Km安陆市水文站，同属府河流域，安陆站多年实测悬移质泥砂实测资料表明，多年平均含砂量0.42kg/m³，平均输砂率22.68kg/s，多年平均浸蚀模数100.30t/km2。

安陆站流域面积7131km2，多年平均流量39.55m³/s，因为高新区与安陆站属于同一流域，下垫面因素基本相同且建站时间一样，故多年平均泥砂量拟按与安陆站多年平均径流量类比法推求。

根据各有关单位的观察和一些跨河建筑物地质资料，漂水河及府河河道总体冲淤达到相对平衡，略有冲刷。由于开采量不大，对泥砂的运动规律、河床变异影响不大。因此，开采后在一定的时间内河道的冲淤也是相对平衡的。

## 3.3禁采期、可采期规定

可采区禁采期要求。应考虑以下因素：

河道防汛要求。主汛期以及水位超过一定高程，对防洪有影响时，应设为禁采期；

通航要求。对于有通航要求的河道，若枯水期采砂可能对通航安全产生影响，则禁采期应考虑枯季通航安全的要求；

生态环境保护要求。对于有鱼类资源和珍稀水生动物保护要求的采区，以及开采时间对生态环境影响较大的采区，河砂开采应尽量避开鱼类资源和珍稀水生动物保护要求的时段以及对生态环境有影响的时段。

根据《随州市人民政府关于河道采砂主汛期禁采管理的通告》，2021年6月1日至8月31日为我市河道采砂禁采期；禁采期内，禁止一切河道采砂活动（防汛应急抢险除外）。禁采区根据各地的河道采砂规划划定，禁采区全年为禁采期。

禁采期内，任何采砂船舶（机具）不得在河道管理范围内滞留。所有的采砂船舶（机具）在禁采期内应当调离出河道管理范围之外封存；水库内的采砂船舶（机具）应当集中停放指定地点，无正当理由，不得擅自离开。禁止“三无”采砂船舶（无合格的船舶检验证书、登记证书、必要的航行资料）和外省市籍采砂船舶进入我市水域，一经发现将依法予以清理、取缔。

## 3.4年度采砂控制总量、开采范围和开采高程

蒋寨采区可利用砂石量约为57万m³，分1个年度平均进行开采，2021年开采约57万m³，由上往下开采。该段河床现状高程58.6m～61.3m，开采后河床控制高程为57.1～59.8m。

白鹤山采区可利用砂石量约为10万m³，分1个年度平均进行开采，2021年开采约10万m³，由上往下开采。该段河床现状高程43.4m～47.8m，开采后河床控制高程为43.1～47.5m。

蒋寨采区范围坐标控制表

| 桩号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| 右15+900 | X=38448662.1494 | Y=3515448.9364 |
| 右16+000 | X=38448560.7924 | Y=3515420.3654 |
| 右16+100 | X=38448465.9434 | Y=3515387.3947 |
| 右16+200 | X=38448368.1787 | Y=3515363.0201 |
| 右16+300 | X=38448273.5287 | Y=3515326.6230 |
| 右16+400 | X=38448174.1745 | Y=3515316.1214 |
| 右16+500 | X=38448065.0085 | Y=3515299.6339 |
| 右16+600 | X=38447966.0905 | Y=3515285.0727 |
| 右16+700 | X=38447865.4869 | Y=3515286.9979 |
| 右16+800 | X=38447766.1770 | Y=3515273.7331 |
| 右16+900 | X=38447667.4496 | Y=3515258.8108 |
| 右17+000 | X=38447568.8204 | Y=3515239.4188 |
| 右17+100 | X=38447492.1807 | Y=3515225.6648 |
| 右17+200 | X=38447392.6740 | Y=3515207.8863 |
| 右17+300 | X=38447285.5900 | Y=3515214.0860 |
| 右17+400 | X=38447190.4640 | Y=3515185.5367 |
| 右17+500 | X=38447119.1207 | Y=3515138.8704 |
| 右17+600 | X=38447048.3665 | Y=3515066.4011 |
| 右17+700 | X=38446979.7529 | Y=3514991.7365 |
| 右17+800 | X=38446912.4604 | Y=3514912.8260 |
| 右17+900 | X=38446852.1178 | Y=3514862.8547 |
| 右18+000 | X=38446766.6669 | Y=3514802.8457 |
| 右18+100 | X=38446693.3938 | Y=3514754.1668 |
| 左15+900 | X=38448627.5429 | Y=3515567.9167 |
| 左16+000 | X=38448535.1953 | Y=3515543.4751 |
| 左16+100 | X=38448438.5278 | Y=3515517.8384 |
| 左16+200 | X=38448337.5042 | Y=3515512.3595 |
| 左16+300 | X=38448239.2732 | Y=3515494.8584 |
| 左16+400 | X=38448138.4706 | Y=3515483.6220 |
| 左16+500 | X=38448047.0483 | Y=3515473.1587 |
| 左16+600 | X=38447948.0316 | Y=3515459.3107 |
| 左16+700 | X=38447845.1072 | Y=3515481.7432 |
| 左16+800 | X=38447746.6322 | Y=3515465.5421 |
| 左16+900 | X=38447646.0717 | Y=3515462.4189 |
| 左17+000 | X=38447546.0211 | Y=3515453.8000 |
| 左17+100 | X=38447427.1877 | Y=3515429.7962 |
| 左17+200 | X=38447331.5523 | Y=3515399.7469 |
| 左17+300 | X=38447237.5199 | Y=3515365.2748 |
| 左17+400 | X=38447144.7862 | Y=3515327.6737 |
| 左17+500 | X=38447023.6028 | Y=3515276.2137 |
| 左17+600 | X=38446938.6927 | Y=3515224.4775 |
| 左17+700 | X=38446866.8561 | Y=3515151.3479 |
| 左17+800 | X=38446790.5752 | Y=3515087.8734 |
| 左17+900 | X=38446697.0527 | Y=3515014.9873 |
| 左18+000 | X=38446619.4513 | Y=3514952.0248 |
| 左18+100 | X=38446527.3029 | Y=3514877.4065 |

白鹤山采区范围坐标控制表

| 桩号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| 右11+100 | X=38453483.0982 | Y=3515291.6082 |
| 右11+200 | X=38453400.5991 | Y=3515336.4205 |
| 右11+300 | X=38453316.2467 | Y=3515387.2833 |
| 右11+400 | X=38453231.0575 | Y=3515422.5358 |
| 右11+500 | X=38453139.8013 | Y=3515456.3867 |
| 右11+600 | X=38453042.3569 | Y=3515481.1829 |
| 右11+700 | X=38452957.0598 | Y=3515496.7784 |
| 右11+800 | X=38452862.1184 | Y=3515510.8611 |
| 右11+900 | X=38452763.7088 | Y=3515510.5454 |
| 右12+000 | X=38452663.6714 | Y=3515510.5486 |
| 右12+100 | X=38452565.7587 | Y=3515508.5493 |
| 右12+200 | X=38452465.9795 | Y=3515498.3515 |
| 右12+300 | X=38452367.2831 | Y=3515488.5291 |
| 右12+400 | X=38452266.3412 | Y=3515477.7760 |
| 右12+500 | X=38452166.1643 | Y=3515465.7035 |
| 右12+600 | X=38452067.8482 | Y=3515453.0848 |
| 右12+700 | X=38451974.7048 | Y=3515409.3129 |
| 左11+100 | X=38453603.3807 | Y=3515428.9003 |
| 左11+200 | X=38453502.3723 | Y=3515486.4318 |
| 左11+300 | X=38453404.0342 | Y=3515530.6411 |
| 左11+400 | X=38453290.9334 | Y=3515574.9168 |
| 左11+500 | X=38453209.3619 | Y=3515658.1026 |
| 左11+600 | X=38453115.0145 | Y=3515691.3061 |
| 左11+700 | X=38452978.0571 | Y=3515736.0929 |
| 左11+800 | X=38452845.2648 | Y=3515730.3715 |
| 左11+900 | X=38452747.8902 | Y=3515721.7386 |
| 左12+000 | X=38452648.1328 | Y=3515714.6718 |
| 左12+100 | X=38452530.6258 | Y=3515726.4247 |
| 左12+200 | X=38452430.0820 | Y=3515722.3666 |
| 左12+300 | X=38452299.1168 | Y=3515740.8298 |
| 左12+400 | X=38452200.7127 | Y=3515722.9048 |
| 左12+500 | X=38452103.4040 | Y=3515701.8084 |
| 左12+600 | X=38452018.0269 | Y=3515678.6778 |
| 左12+700 | X=38451923.5687 | Y=3515639.5011 |

## 3.5采砂船舶（机具）的种类、控制数量和开采方式

采砂作业方式包括水采、旱采和混合采等三种形式。旱采工具有挖掘机、铲车，水采工具有吸砂船、链斗式或抓斗式采砂船。在河道下游或中间河槽，通常采用水采方式，在河道上游或两岸滩地，砂洲、碛坝上一般采用旱采方式。一般而言，铲车、链斗式及抓斗式采砂船对河势的影响较小，挖掘机、吸砂船，特别是大功率吸砂船对河势影响较大。在确定采砂作业方式时，应根据河势、河岸稳定程度、两岸堤防的重要性等条件确定最有利的开采方式。

根据采砂作业条件确定的原则和方法，漂水河除汛期外其他时段河道一般无水，确定漂水河采砂规划河段蒋寨采区采砂作业方式一般为旱采，但主河槽附近的可采区应根据河道内有无水情况，采用混合采的开采方式。开采工具有挖掘机、铲车、运输车辆等；府河白鹤山采区位于河道凹岸，属于主河槽。采用混合采的开采方式。

蒋寨采区主要开采设备为：4台三一重工SY245H中型液压挖掘机，铲斗1.3m³，功率147Kw；东风自卸汽车8辆，型号EQ3318。

白鹤山采区主要设备：2台三一重工SY245H中型液压挖掘机，铲斗1.3m³，功率147Kw；东风自卸汽车4辆，型号EQ3318；采砂船一艘。

## 3.6沿河两岸临时堆砂场的控制数量及布局

蒋寨采区设置堆砂场1个，布置在蒋寨村，占地面积约30亩.该堆砂场距离新316国道约2.0公里，距离240国道约2.0公里，地理位置优越，方便砂石外运。堆砂场位于河道设计洪水位以上，不影响河道行洪。堆砂场内设置砂石料堆放区、砂石料运输专用通道、筛砂区、洗砂区、洗砂污水循环利用池。

白鹤山采区设置堆砂场1个，布置在土城村，占地面积约30亩.该堆砂场位于316国道旁边，地理位置优越，方便砂石外运。堆砂场位于河道设计洪水位以上，不影响河道行洪。堆砂场内设置砂石料堆放区、砂石料运输专用通道、筛砂区、洗砂区、洗砂污水循环利用池。

## 3.7弃料处理和河道清理、修复

为确保河道行洪畅通及专设项目施工产生砂石料有序管理，特制定以下方案。

一、根据《高新区河道采砂管理细则》规定，河砂实行政府管理、国有公司经营。由高新投公按照“采砂上岸、采销分离、定点销售、过磅现载”模式，将全区可采河砂资源作为国有资产（资源）进待统一经营。

二、河内的弃料用于平整河床，为确保行洪安全及水利工程安全应对采砂区河砂生产过程中出现的沟、坑可用弃料填补，回填后的弃料要做到：不影响行洪安全。运输过程中洒落的弃料由中标企业负责清理。筛洗后的弃料石子必须堆放在砂站弃料处理区或根据需要将筛洗后的石子用于平整道路，保证不将弃料任意的堆积在河床内。

# 4、环境影响评价

## 4.1 依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国水污染防治法》；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》；

4、《中华人民共和国固体污染防治法》；

5、《污水综合排放标准》GB8978-1996；

6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；

7、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1966 等。

## 4.2 环境影响

1、采砂过程中造成采砂点附近河水浑浊；

2、粗砂、卵石不当弃置会造成河道阻塞，影响行洪,可能改变水流方向，影响堤岸及水工建筑的安全；

3、河道采挖及运输砂石设备及车辆漏油会造成河水水质污染；

4、采砂、运输、装车、堆砂石等过程产生噪声会对沿河、砂场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响；

5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；

6、砂场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水 域浊度增高，污染水质。

## 4.3 环境保护和治理措施

1、限制采砂范围,并不得进行岸坡垂直开采，在可能危及堤岸的区域不准采砂；

2、规范采砂行为，砂石不准弃于河道，不得侵占两岸草地；

3、采砂船、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善处理；加强管理，防止采挖及运输砂石设备及车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。

4、储砂场平面布置合理规划，砂石的临时堆放场设置要合理，不能侵占周围草地及其他未取得许可使用的土地，不能堆放岸边，堵塞河道，并及时妥善的综合利用；

5、砂场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；砂场废水 需经处理达标后用于绿化。

6、砂场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河砂撒落路面，污染路面，产生扬尘。

7、采砂船、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。

8、将运输路线上洒落的河砂，储砂场上的粗砂、乱石及时清理干净，并加以综合利用，运行期满后，砂场应清理并恢复植被。

9、环境保护主管部门组织对项目开发过程全过程跟踪监控，防止发生污染和破坏环境的行为；并组织运营期满后对采砂河道、储砂场和运输路线等项目所涉及的场所进行验收。

## 4.4 评价

通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论：

项目采砂范围、储砂场和运输路线的选址选线，砂场的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大。

# 5、采区、砂站实施与管理

## 5.1采区的实施与管理

采砂作业方式及采运船只控制,根据随州高新技术产业开发区水利局等部门要求，项目采用机械采砂船和液压挖掘机进行采砂作业，两个采区新增采砂船1艘，挖掘机6台，自卸汽车12辆，日最大采砂量2000m³ ，并 不得垂直于岸坡面进行开采。

采砂作业时间选择在可采期每日7：00—19：00进行，但在洪水季节、河道水流速 度大于3m/s 以及大风天气时，不得在河道中作业。

项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。

## 5.2砂站的实施与管理

（1）砂站布局

主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2005）等。

根据项目单位提供的采砂场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。

根据现有采砂区布局和本项目要求，将场区功能划分为：采砂区、砂石料堆放区、砂石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。其中：砂石料堆放区要充分利用原有堆放场地，不再扩大；砂石料专用运输通道要充分利用原有道路，并尽 量利用河床及滩涂沿河道走向布置，不得破坏岸上植被。

项目用水从河道抽水，蒋寨采区全年用水量为14.25万吨，白鹤山采区全年用水量为5万吨，主要为洗砂用水，洗砂用水循环重复利用，基本不外排。少量经污水处理池处理后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为2万吨，直接取用河水。本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V 三相四线制，主要为采砂船等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电11.52万KWH。运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约30 吨，能得到充分保证。

（2）砂站监管

为深入贯彻绿色发展理念，保障河道防洪安全，理顺采砂管理秩序，规范河道采砂生产、现场管理，根据《中华人民共和国水法》、《湖北省河道采砂管理条例》等有关法律法规，制定高新区河道采砂统一经营、生产、销售监管方案。

1、健全采砂管理机构。成立以高新区管委会分管副主任负责的河砂综合管理工作专班，工作专班负责高新区境内河道采砂、清障及岸线整治工程弃砂综合利用监管与实施。

专班办公室设在高新区水利局，综合管理工作由区水利局牵头负责。区水利局、区公安分局、区交通局、区自然资源与规划分局、区城管执法分局、区生态环境分局、区水政执法大队、华盛公司为河砂综合管理专班成员单位，并从成员单位中抽调人员组成联合执法工作专班。各成员单位根据本部门职能履行管理职责，严厉打击各种非法采砂、卖砂、运砂、囤砂、超载运输河砂等违法行为。

2、明确河道采砂主体。高新区境内采砂生产经营权交由随州高新技术产业投资有限公司，并由高新投公司按照采砂规划和许可组织实施，区相关职能部门依法对其进行监督管理。

随州华盛产业开发有限公司负责组织机械、设备和技术人员在项目范围内进行施工，负责砂站的经营管理，制定相关生产管理制度和防洪预案，确保生产安全和防洪安全。

3、规范开采现场管理

1）按照“弃砂上岸、采销分离、定点销售、过磅限载”模式，将河砂作为国有资产（资源）依法依规进行统一开采。

2）采砂现场做好“八有”建设，即有管理用房；有相关审批；有营业执照；有公示牌、有安全警示牌、有现场管理制度；有值班制度；有监管日志。

3）开采规定：①按照河道采砂许可确定的时间、地点、采砂控制量、开采范围、开采高程和作业方式等进行开采；②设置采区边界标识，树立采区基本情况公示牌，接受监督检查；③及时清运砂石、平整弃料堆体或者采砂坑槽；④不得在河道管理范围内擅自设置砂场、堆积砂石或者弃料；⑤不得危及水利工程、水文、桥梁、隧道、管线、环境保护等设施以及岸坡安全。

4）现场生产要求：①河道采砂生产区域设置施工作业围挡，封闭生产，作业时间为早上七点至晚上七点；②采砂现场管理人员不少于2人，实行交接班制度；③做好现场记录，包括采砂的时间、区域、砂量等情况，采砂作业期间实行旁站式监管，每日及时填写《许可采砂现场监管日志》、《许可采区采量确认表》，并按要求由监管单位、实施单位双签字；④在现场生产过程中，认真履行职责，按时交接班，不准擅自离岗、脱岗，不准饮酒，不得从事与工作无关的其他事项；并配证、戴头盔、穿救生衣。⑤禁止河道采砂生产现场转运砂石车辆私自外运销售，如发现采砂转运的运输车辆有违规行为，现场人员必须立即上报河砂管理专班。依照《湖北省河道采砂管理条例》进行查处；⑥对发现的违规开采、超范围开采、私自外运等问题出现隐瞒，虚报或者不报等现象的，将由相关单位依法追究开采单位责任。

5）实行采砂上岸到站统一运输。砂石开采单位对施工机械以及运输车辆进行编号，统一标识，加装GPS定位系统，定时定点作业，非作业时间集中停放。凡未经批准的车辆一律不得进入河道采砂区域，不得转运砂石。

4、加强砂站经营监管

1）严格实行生产和加工分离，生产经营设立固定砂站集中存砂，定点加工，统一销售。

2）砂站设立必须规范，实现三有：有征用地手续，有环保手续，有安全生产和防洪许可手续。

3）砂站建设做到八有、三达标：砂站存砂加工现场必须有围挡，砂站全区域有监控视频设施，砂站现场必须设立有执法管理办公室，加工砂石有专人调度，经营销售有固定人员开票，砂石合法来源凭证开具必须有三签字（监管单位、主管部门、经营单位），装运砂石车辆出行必须有岗验磅验重；同时要计量称重达标，视频监控达标，现场凭证管理达标。

4）砂站加工销售经营实行白天作业、夜间停业，具体运营时间早上七点至晚上七点，此时间段外为非工作时间，非工作时间不得加工、销售、装运砂石，不得有运输砂石车辆进站、出站。

5）实行车辆核查制度和统一配送。承运河砂的车辆必须平装覆盖，干砂上路，未覆盖和装载湿砂的车辆不得上路；严禁重型货车、非法改装车辆上路超限运输，实施过程中适时推进统一配送。

6）做好砂站生产安全防范，生产作业人员必须持证上岗、规范操作，砂站建立安全生产制度，明确安全责任人。

7）砂站运营要完善各项规章制度并上墙，包括生产管理制度，值班制度，安全生产制度，财务管理制度，开采、调度、计重、计量管理制度。

5、强化监管措施。对作业人员、承运人员、砂石开采单位有下列行为之一的，依据相关法律法规进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）河道开采砂石私自外运，中途卸货或从生产现场装运数量和入站数不相符的；

2）在非生产时间内擅自装砂，偷运河砂，送人情砂，不统一开票据据实装砂的；

3）破坏现场监控设施和水利、交通、农业、通信、供电等工程设施的；

4）超出许可范围、深度、砂量开采的；

5）采砂现场弃料乱堆乱放，擅自设置砂场、堆积物、弃料场的；

6）阻碍、抗拒砂站工作人员工作和区联合执法人员依法执行公务的；

7）欺行霸市、敲诈勒索，故意堵塞交通、封堵砂站，影响交通秩序或河砂生产经营管理的；

8）不按规定清除行洪障碍的；

9）禁采期内采砂船只（机具）未在指定的集中停放或擅自离开指定地点的；

10）强行冲卡，拒绝接受联合执法人员检查的；

11）未经许可擅自开采经营河砂资源的。

## 5.3实施进度安排

蒋寨采区规划开采时间为一个年度开采完毕(即2021年5月1日至2022年4月30日，禁采期除外)，月开采量约7万方。

白鹤山采区规划开采时间为一个年度开采完毕(即2021年5月1日至2022年4月30日，禁采期除外)，月开采量约1.2万方。

《随州高新技术产业开发区2021年度河道采砂实施方案》

审查意见

根据《湖北省河道采砂管理条例》，2020年6月14日，随州市水利和湖泊局主持召开了《随州高新技术产业开发区2021年度河道采砂实施方案》(以下简称《实施方案》)审查会，参加会议的有随州高新技术产业开发区水利局、随州华盛产业开发有限公司等单位代表和特邀专家，与会人员听取了编制单位随州市荣庆水利技术咨询有限公司关于报告的汇报，经讨论，基本同意该《实施方案》，主要审查意见如下：

一、采砂规划基本概况

根据《随州市人民政府关于随州高新技术产业园区河道采砂规划及年度采砂实施方案的批复》（随政函【2016】108号文），高新区采砂规划可采区域及可采方量分别为：漂水河老孙家湾采区、蒋寨采区等4处，可采方量约为75万方；府河土城采区、白鹤山采区等8处，可采方量约为136.5万方。

- 年度实施方案

基本同意2021年度开采区域为漂水河蒋寨采区和府河白鹤山采区。

1.漂水河蒋寨采区：蒋寨采区位于漂水河中下游，采区全长2.2公里，下游边界为金屯村至范家湾的穿河路，上游边界至高新区与万店镇交界处（老水文站），左右岸以河道坡脚为开采界限，平均宽度178米，采区面积573.4亩，本次开采平均深度不大于1.5米，开采后控制高程为57.1米—59.8米，可开采砂石量约为57万方。拟开采时间为一个年度，由上向下开采，开采方式为旱采。开采设备为中型液压挖掘机4台，自卸汽车8辆。

2.府河白鹤山采区：白鹤山采区位于淅河镇与马坪镇的交界处，采区所在河道南面为高新区，北面为曾都区府河镇，该段河道为高新区与府河镇的界河。白鹤山采区全长1.9公里，下游边界为淅河镇与马坪交界随应河入河口处，上游边界为大庙村取水泵站台渠处，左岸以岸坡坡脚为开采边界线，右边以河道中间线为开采界线，平均宽度227米，采区面积149.99亩。该段河道平均埋深1.2米，可开采砂石量约为10万立方米。拟开采时间为一个年度，由上向下开采，开采方式为水旱结合，开采后控制高程为43.1米—47.5米，开采设备为中型液压挖掘机2台，自卸汽车4辆，采砂船1艘。

三、基本同意采区临时堆砂场数量及布局

蒋寨采区设置堆砂场1处，布置在蒋寨村，占地面积约30亩，距离新316国道和240国道均约为2.0公里。

白鹤山采区设置堆砂场1处，布置在土城村，占地面积约30亩，位于316国道旁边。

两个采区的堆砂场均位于河道设计洪水位以上，不影响河道行洪，堆砂场内设置砂石料堆放区、砂石料运输专用通道、筛砂区、洗砂区、洗砂污水循环利用池。

四、基本同意河道清理和修复方案

开采完毕后局部边坡及堤防需采用工程措施及植物措施进行修复，平整河床，弃料用于回填，确保河床平顺，不影响行洪安全。

五、基本同意采区现场监管方案

高新区河道采砂实行政府管理、国有公司经营。由随州高新技术产业投资有限公司按照“采砂上岸、采销分离、定点销售、过磅现载”模式，将全区可采区河砂资源作为国有资产（资源）进行统一经营。随州高新技术产业开发区水利局负责河道采砂日常监管。

六．意见及建议

1.补充完善报告相关章节内容。

2.补充两采区河道横断面开挖设计图。

2020年6月14 日

专家组组长：